## Slide 1
APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA · PROJEKT NÁVRHU
Návrh zosilňovača od A po Z
S konkrétnym tranzistorom BC547B — od datasheetu, cez výpočet R a C, až po overenie
BC547B · NPN · TO-92
Tematický celok 10 · Zosilňovacie zapojenia s tranzistorom

## Slide 2
PLÁN HODINY
Osem krokov od datasheetu k hotovému zosilňovaču
1
Tranzistor a jeho datasheet
Prečo BC547B a čo z datasheetu naozaj potrebujeme.
2
Napájacie napätie UCC
Voľba s rezervou voči medzným hodnotám tranzistora.
3
Pracovný bod Q
Kde má tranzistor „pracovať“ a prečo práve tam.
4
Delič R1, R2
Metóda „tuhého“ deliča — odolná voči rozptylu hFE.
5
RE a RC
Dokončenie jednosmerného návrhu, zaokrúhlenie na rad E12.
6
Kondenzátory
Cin, Cout, CE — veľkosť podľa najnižšej frekvencie.
7
Striedavé zosilnenie
Výpočet Av a veľkosti výstupného signálu.
8
Overenie výpočtov
Dva nezávislé spôsoby výpočtu + reálne meranie na multimetri.
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
2

## Slide 3
1
KROK 1
Tranzistor a jeho datasheet
Od konkrétneho súčiastkového čísla k číslam, s ktorými budeme počítať
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
3

## Slide 4
KROK 1 · VOĽBA SÚČIASTKY
Prečo BC547B
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
4
BC547B je bežný kremíkový NPN tranzistor v puzdre TO-92 — malý, lacný, univerzálny „pracant“ používaný v školských aj hobby zapojeniach po celom svete. Práve preto má dobre zdokumentovaný datasheet od viacerých výrobcov a je ideálny na to, aby sme si na ňom ukázali celý postup návrhu zosilňovača krok za krokom.
PRE ČO SA BC547B HODÍ
• Nízkovýkonové zosilňovacie stupne (audio, senzory)
• Výučbové a hobby zapojenia — lacný, ľahko dostupný
• Skupina „B“ = strednÝ rozsah prúdového zosilnenia
hFE
• Napäťovo odolnejší variant rodiny BC546–550 (
VCEO = 45 V)
DÔLEŽITÉ POUČENIE
Rôzni výrobcovia uvádzajú pre „rovnaké“ označenie BC547B mierne odlišné medzné hodnoty (napr. Ptot 500 mW vs. 625 mW). Preto si VŽDY over datasheet od výrobcu konkrétneho kusu, ktorý máš v ruke — nikdy nepočítaj len z pamäti alebo z prvého výsledku vo vyhľadávači.

## Slide 5
KROK 1 · KĽÚČOVÉ PARAMETRE
Čo si z datasheetu odnášame
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
5
Primárny zdroj: Fairchild/ON Semiconductor „BC546/547/548/549/550“ (najúplnejšia tabuľka pre skupinu B). Hodnota fT prevzatá z datasheetu Diotec Semiconductor.
hFE (skupina B)
200 – 450 @ UCE = 5 V, IC = 2 mA
Rozsah — nie jedno číslo! Návrh musí fungovať pre celý rozsah.
VCEO max
45 V
Maximálne napätie kolektor–emitor (otvorená báza).
IC max
500 mA (trvalo)
Absolútne maximum — náš návrh bude rádovo pod týmto limitom.
Ptot @ 25 °C
625 mW
Celkový stratový výkon puzdra — kontrolujeme pracovný bod voči nemu.
UBE(on)
0,58 – 0,70 V @ IC = 2 mA
V súlade s bežne používaným priblížením UBE ≈ 0,7 V.
fT (tranzitná frek.)
≈ 300 MHz (typ.)
Ďaleko nad zvukovým pásmom — tranzistor „stíha“ bez problémov.

## Slide 6
KROK 1 · KONTEXT
Rozptyl hFE — hlavná výzva dnešného návrhu
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
6
Ten istý typ tranzistora, vyrobený v tej istej továrni, môže mať hFE kdekoľvek medzi 200 a 450 — teda viac ako dvojnásobný rozptyl! Keby sme pracovný bod navrhli tak, že by od hFE priamo závisel, každý kus tranzistora by zosilňovač nastavil inak (alebo by neúmerne skreslil signál).
PREDBEŽNÁ OTÁZKA, KTORÚ SI DNES ZODPOVIEME
Dá sa navrhnúť delič R1/R2 tak, aby bol pracovný bod (IC,Q, UCE,Q) prakticky rovnaký, nech do zapojenia vložíme ktorýkoľvek kus BC547B s hFE = 200 alebo hFE = 450?
Áno — pomocou metódy „tuhého“ (stiff) deliča z Kroku 4. A v poslednej časti hodiny si to aj číselne dokážeme.

## Slide 7
2
KROK 2
Napájacie napätie UCC
Koľko voltov dáme na zosilňovač — a s akou rezervou
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
7

## Slide 8
KROK 2 · VOĽBA NAPÁJANIA
UCC = 9 V
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
8
Napájacie napätie volíme s výraznou rezervou voči VCEO (napätiu, ktoré tranzistor bezpečne vydrží medzi kolektorom a emitorom), a zároveň prakticky — 9 V zodpovedá bežnej batérii, čo je vhodné pre dielenské aj batériovo napájané zapojenia.
BEZPEČNOSTNÁ REZERVA
UCC = 9 V VCEO,max = 45 V Rezerva ≈ 5×
PREČO NIE VIAC A NIE MENEJ
Vyššie UCC → väčší rozkmit výstupu, ale aj väčšie napäťové špičky na tranzistore a väčší výkon, ktorý musí puzdro zvládnuť.
Nižšie
UCC → menej rezervy pre výstupný signál (menší dosiahnuteľný zisk pri danej záťaži).
9 V je bezpečný, praktický kompromis pre náš cieľový prúd
IC,Q ≈ 2 mA.

## Slide 9
3
KROK 3
Pracovný bod Q
Kde na charakteristike chceme, aby tranzistor „pokojne sedel“
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
9

## Slide 10
KROK 3 · CIEĽOVÉ HODNOTY
Voľba IC,Q, UE a UCE,Q
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
10
Pracovný bod volíme tak, aby mal výstupný signál dostatok priestoru na oboch stranách (symetrický rozkmit) a zároveň aby prúd nebol zbytočne veľký (menší prúd = menšia spotreba, menšie straty).
IC,Q = 2 mA
Zhodné s testovacou podmienkou hFE v datasheete (IC = 2 mA) — priama nadväznosť na tabuľku parametrov.
UE = 1 V
Napätie na emitore ≈ 1/9 UCC — dosť na dobrú tepelnú stabilizáciu cez RE, no nezaberá zbytočne veľa z UCC.
UCE,Q = 4 V
Približne v strede zvyšného napäťového „rozpočtu“ (UCC − UE) = 8 V → symetrický priestor pre výstupný signál nahor aj nadol.
Kontrola výkonu: P ≈ IC,Q × UCE,Q ≈ 2 mA × 4 V = 8 mW — hlboko pod Ptot,max = 625 mW datasheetu (rezerva > 75×). Tranzistor teda nebudeme ani zďaleka tepelne preťažovať.

## Slide 11
4
KROK 4
Návrh deliča R1, R2
Metóda „tuhého“ deliča — odolná voči rozptylu hFE
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
11

## Slide 12
KROK 4 · PRINCÍP
Prečo musí byť delič „tuhý“ (stiff)
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
12
Ak deličom preteká oveľa väčší prúd (I2) ako je prúd, ktorý si z neho „odoberá“ báza tranzistora (IB), napätie UB prakticky nezávisí od toho, koľko presne prúdu si báza odoberie — a teda ani od hFE konkrétneho kusu. Tomu hovoríme „tuhý“ delič.
NÁVRHOVÉ PRAVIDLO
Zvoľme prúd deličom I2 tak, aby I2 ≫ IB — bežná prax je 10× až 20× väčší.
Pre
IB použijeme NAJHORŠÍ prípad — najnižšie hFE z datasheetu (hFE,min = 200) — pretože pri ňom je IB najväčší (delič je vtedy najviac „zaťažený“).

## Slide 13
KROK 4 · VÝPOČET
Bázový prúd v najhoršom prípade
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
13
Najprv zistíme, aký veľký bázový prúd musí delič „uniesť“, aby v tranzistore tiekol cieľový IC,Q = 2 mA — a to pri najnižšom možnom hFE z datasheetu.
VŠEOBECNE
S ČÍSLAMI
Voľba: I2 = 0,20 mA (20× väčší než IB,worst = 10 µA) — dostatočná rezerva na „tuhosť“ deliča, no stále nezaťažuje batériu zbytočným prúdom.

## Slide 14
KROK 4 · VÝPOČET
Napätie UB a hodnoty R2, R1
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
14
Napätie na báze potrebujeme také, aby na RE (z Kroku 5) vzniklo naše cieľové UE = 1 V, plus úbytok UBE ≈ 0,7 V na priechode báza–emitor.
U_B
R_2 = U_B / I_2
R_1 = (U_CC−U_B)/I_2
R2 (ideálne)
8 500 Ω
R1 (ideálne)
36 500 Ω
POZNÁMKA
Toto sú zatiaľ IDEÁLNE (matematicky presné) hodnoty. V Kroku 6 ich zaokrúhlime na najbližšie bežne vyrábané hodnoty z radu E12 — a v časti Overenie prepočítame, že aj po zaokrúhlení pracovný bod zostáva v poriadku.

## Slide 15
5
KROK 5
Odpory RE a RC
Dokončenie jednosmerného návrhu
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
15

## Slide 16
KROK 5 · VÝPOČET
RE — stabilizačný odpor v emitore
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
16
RE prevádza náš cieľový prúd IC,Q na zvolené napätie UE = 1 V na emitore — a súčasne (ako sme videli v predchádzajúcich hodinách) tepelne a výrobne stabilizuje pracovný bod.
R_E = U_E / I_C,Q
RE (ideálne) = 500 Ω

## Slide 17
KROK 5 · VÝPOČET
RC — prevod zmeny prúdu na výstupné napätie
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
17
RC dopĺňa zvyšok napäťového „rozpočtu“ UCC tak, aby na tranzistore ostalo presne naše cieľové UCE,Q = 4 V.
R_C = (U_CC−U_E−U_CE,Q)/I_C,Q
RC (ideálne) = 2 000 Ω

## Slide 18
6
KROK 6
Zaokrúhlenie na rad E12
Z ideálnych hodnôt k reálne kúpiteľným súčiastkam
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
18

## Slide 19
KROK 6 · RAD E12
Ideálne hodnoty → najbližšie vyrábané hodnoty
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
19
Bežné rezistory sa vyrábajú v štandardizovaných radoch (napr. E12 = 12 hodnôt na dekádu). Z vypočítanej ideálnej hodnoty vyberáme najbližšiu hodnotu z tohto radu.
Súčiastka
Ideálna hodnota
Najbližšia E12
Odchýlka
R1
36 500 Ω
39 000 Ω
+6,8 %
R2
8 500 Ω
8 200 Ω
−3,5 %
RE
500 Ω
470 Ω
−6,0 %
RC
2 000 Ω
1 800 Ω
−10,0 %
Odchýlky rádovo pod ±10 % sú bežné a neškodia — presne to v časti Overenie číselne dokážeme: pracovný bod ostáva v bezpečnom pásme aj s týmito zaokrúhlenými hodnotami, a to pre CELÝ rozsah hFE.

## Slide 20
KROK 6 · PRIEBEŽNÝ VÝSLEDOK
Kompletná jednosmerná schéma
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
20
Toto je náš zosilňovač so všetkými doteraz navrhnutými hodnotami R1, R2, RE, RC (hodnoty kondenzátorov doplníme v Kroku 7).

## Slide 21
7
KROK 7
Kondenzátory Cin, Cout, CE
Veľkosť podľa najnižšej frekvencie, ktorú chceme prepustiť
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
21

## Slide 22
KROK 7 · PRAVIDLO
Ako veľký musí kondenzátor byť
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
22
Aby kondenzátor na najnižšej pracovnej frekvencii signálu prakticky nekládol odpor (a teda signál neskresľoval), jeho reaktancia X_C musí byť oveľa menšia než odpor, s ktorým je v danom uzle v sérii/paralelne — bežné pravidlo je aspoň 10×.
PRAVIDLO (F_LOW = 100 HZ — SPODNÁ HRANICA POČUTEĽNÉHO PÁSMA)
Väčšia kapacita nikdy neuškodí (kondenzátor prepustí signál ešte lepšie) — preto vždy zaokrúhľujeme SMEROM NAHOR na bežnú vyrábanú hodnotu.

## Slide 23
KROK 7 · VÝPOČET
CE, Cin, Cout
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
23
C_E — PREMOSŤUJE R_E PRE STRIEDAVÝ SIGNÁL
C_IN — VÄZBA MEDZI ZDROJOM SIGNÁLU A DELIČOM (R_1 ∥ R_2)
C_OUT — VÄZBA MEDZI KOLEKTOROM A ZÁŤAŽOU (R_C + R_L)
CE = 34 µF → 47 µF
Cin = 2,4 µF → 4,7 µF
Cout = 1,4 µF → 2,2 µF

## Slide 24
8
KROK 8
Striedavé zosilnenie Av
Koľkokrát sa vstupný signál zväčší — a čo sa deje s jeho fázou
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
24

## Slide 25
KROK 8 · VÝPOČET
Vnútorný odpor emitora re a zisk Av
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
25
Pre malý striedavý signál sa priechod báza–emitor správa ako malý dynamický odpor re, závislý od jednosmerného pracovného prúdu IC,Q. Napäťové zosilnenie stupňa so spoločným emitorom potom (bez RL) približne platí Av ≈ −RC / re.
VNÚTORNÝ ODPOR EMITORA
NAPÄŤOVÉ ZOSILNENIE
Záporné znamienko = fázový posun o 180°. Amplitúda sa zväčší približne 126-násobne.

## Slide 26
KROK 8 · VÝSLEDOK
Ako to vyzerá na signáli
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
26
Pri vstupnom signáli s amplitúdou ±20 mV dostaneme na výstupe amplitúdu ±2,52 V — otočenú o 180° oproti vstupu.

## Slide 27
✓
OVERENIE VÝPOČTOV
Naozaj to funguje?
Tri nezávislé kontroly — matematická, grafická aj laboratórna
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
27

## Slide 28
OVERENIE · METÓDA 1
Jednoduchá návrhová aproximácia
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
28
Toto je rovnaký (zjednodušený) postup, aký sme použili pri návrhu v Krokoch 4–5 — zanedbáva, že báza si z deliča odoberá (malý) prúd.
NAPÄTIE NA BÁZE
KOLEKTOROVÝ PRÚD (I_E ≈ I_C)
Táto aproximácia je dosť presná, KEĎ je delič dostatočne „tuhý“ — čo sme si v Kroku 4 zámerne zabezpečili.

## Slide 29
OVERENIE · METÓDA 2
Presná Théveninova metóda
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
29
Presnejší postup nahradí delič R1/R2 jeho Théveninovým ekvivalentom a explicitne zohľadní prúd, ktorý si báza z deliča odoberá (funguje správne pre AKÉKOĽVEK hFE, aj keby delič „tuhý“ nebol).
THÉVENINOV EKVIVALENT DELIČA
BÁZOVÝ PRÚD (PRESNE)
KOLEKTOROVÝ PRÚD A U_CE (PRESNE)

## Slide 30
OVERENIE · POROVNANIE
Zhoda oboch metód pri hFE = 300 (typické)
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
30
Veličina
Jednoduchá aproximácia
Presná (Théveninova) metóda
Rozdiel
UB
1,56 V
Uth = 1,56 V *
zhodné — obe len delia napätie naprázdno
IC,Q
1,84 mA
1,75 mA
≈ 5 % — aproximácia zanedbáva zaťaženie báze
UCE,Q
4,83 V
5,03 V
≈ 4 % — v bezpečnom pásme oboma metódami
* UB v jednoduchej aproximácii a Théveninovo Uth sú tá istá veličina (napätie deliča naprázdno) — obe vychádzajú z rovnakých zaokrúhlených E12 hodnôt R1=39k, R2=8,2k, preto vyjde rovnako 1,56 V. Rozdiel medzi metódami vzniká až v ĎALŠOM kroku: jednoduchá aproximácia počíta IC,Q priamo z tohto napätia (IC,Q ≈ (UB−UBE)/RE), zatiaľ čo presná metóda navyše zohľadní, že báza si z deliča odoberá prúd IB — to mierne zníži efektívne napätie na báze, a teda aj výsledný prúd. Rozdiel 5 % je v praxi úplne bežný a neškodí.

## Slide 31
OVERENIE · KĽÚČOVÝ DÔKAZ
Pracovný bod naprieč CELÝM rozsahom hFE
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
31
Prepočítajme presnou Théveninovou metódou pracovný bod pre zaokrúhlené E12 hodnoty (R1=39k, R2=8,2k, RE=470, RC=1,8k) postupne pre hFE = 200, 300 a 450 — celý reálny rozsah datasheetu.

## Slide 32
OVERENIE · GRAFICKÁ KONTROLA
Zaťažovacia priamka a rezervy
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
32
Zaťažovacia priamka potvrdzuje, že bod Q leží bezpečne medzi saturáciou a závernou oblasťou — so slušnou rezervou pre rozkmit signálu na oboch stranách.
REZERVY
UCE,Q ≈ 5,0 V
vs.
VCEO = 45 V
→ rezerva ≈ 9×
P ≈ 8,8 mW
vs.
Ptot = 625 mW
→ rezerva ≈ 70×

## Slide 33
OVERENIE · METÓDA 3
Praktické overenie multimetrom na breadboarde
Aplikovaná elektronika · Návrh zosilňovača BC547B
33
Tretia, najdôležitejšia kontrola: postavíme zapojenie fyzicky a zmeriame ho. Ak sa teória a realita rozchádzajú o viac než pár percent, niekde je chyba (zlá súčiastka, chybné zapojenie, zlý kontakt) — a práve to je zmyslom merania.
Z NAMERANÝCH NAPÄTÍ DOPOČÍTAME PRÚDY
1. Zmeraj UCC (medzi + a GND) — over, že napájanie skutočne dodáva očakávaných 9 V.
2. Zmeraj UB a UE → over UBE = UB − UE (malo by byť ≈ 0,6 – 0,7 V, inak tranzistor nie je správne otvorený).
3. Z UE dopočítaj IE = UE / RE a z U_C (alebo úbytku na RC) dopočítaj IC.
4. Porovnaj IC,Q a UCE,Q s teoretickými hodnotami (≈ 1,7 mA, ≈ 5,0 V) — zhoda na ±10–15 % je v poriadku.
5. Voliteľne: zmeraj skutočné hFE tvojho kusu (funkcia hFE na multimetri) a dosaď ho do presného (Théveninovho) vzorca — zhoda by mala byť ešte tesnejšia.

## Slide 34
ZHRNUTIE
Hotový, overený zosilňovač s BC547B
UCC
9 V
R1
39 kΩ
R2
8,2 kΩ
RE
470 Ω
RC
1,8 kΩ
Cin
4,7 µF
Cout
2,2 µF
CE
47 µF
Pracovný bod IC,Q ≈ 1,75 mA, UCE,Q ≈ 5,0 V — overený tromi nezávislými spôsobmi: presným (Théveninovým) prepočtom naprieč celým rozsahom hFE (200–450), zaťažovacou priamkou s bezpečnými rezervami, a nakoniec reálnym meraním na multimetri. Av ≈ −126 — zosilnenie so 180° fázovým posunom.
Aplikovaná elektronika · Tematický celok 10 · Zosilňovacie zapojenia s tranzistorom