## Slide 1
RÝCHLY KVÍZ
Overme si, čo už viete
Deväť otázok priamo z dnešnej hodiny — úvod do predmetu, bezpečnosť a meracie prístroje — postupne narastajúca náročnosť.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz

## Slide 2
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
1
Aký je hlavný rozdiel medzi elektrotechnikou a aplikovanou elektronikou?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 3
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
1
Aký je hlavný rozdiel medzi elektrotechnikou a aplikovanou elektronikou?
ODPOVEĎ
Elektrotechnika sa zaoberá silnoprúdovými systémami — rozvodmi, motormi, veľkými výkonmi a napätiami.
Aplikovaná elektronika sa naopak sústreďuje na spracovanie signálov a malých výkonov pomocou súčiastok na doske, kde sa teória priamo spája s meraním.

## Slide 4
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
2
Ktoré štyri meracie funkcie v sebe spája bežný multimeter?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 5
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
2
Ktoré štyri meracie funkcie v sebe spája bežný multimeter?
ODPOVEĎ
Napätie (V), prúd (A), odpor (Ω) a test spojitosti — rýchla kontrola vodivosti spoja (pípnutie).

## Slide 6
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
3
Zapája sa voltmeter do obvodu sériovo, alebo paralelne k meranej súčiastke?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 7
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
3
Zapája sa voltmeter do obvodu sériovo, alebo paralelne k meranej súčiastke?
ODPOVEĎ
Paralelne — pripojí sa priamo k dvom bodom (svorkám) súčiastky, na ktorej meriame úbytok napätia. Jeho vnútorný odpor je veľmi vysoký, takže do obvodu prakticky nezasahuje.

## Slide 8
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
4
Pred začatím práce na zariadení musíme overiť, že je odpojené od napätia. Prečo nestačí, že je len vypnuté?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 9
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
4
Pred začatím práce na zariadení musíme overiť, že je odpojené od napätia. Prečo nestačí, že je len vypnuté?
ODPOVEĎ
Vypnutý spínač nemusí spoľahlivo odpojiť všetky časti obvodu od napätia (napr. pri poruche, chybnom zapojení alebo zvyškovom náboji). Bezpečná je až preukázateľne odpojená sústava — vypnutie samo osebe túto istotu nedáva.

## Slide 10
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
5
Aký je prvý krok pri poskytovaní prvej pomoci človeku zasiahnutému elektrickým prúdom?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 11
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
5
Aký je prvý krok pri poskytovaní prvej pomoci človeku zasiahnutému elektrickým prúdom?
ODPOVEĎ
Zaistiť vlastnú bezpečnosť — najprv odpojiť zdroj napätia, prípadne postihnutého odsunúť nevodivým predmetom. Nikdy sa ho nedotýkajte holou rukou, kým je pod napätím.

## Slide 12
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
6
Od akej približnej hodnoty prúdu pri prechode cez hrudník už hovoríme o vážnom riziku fibrilácie srdca a ohrozenia života?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 13
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
6
Od akej približnej hodnoty prúdu pri prechode cez hrudník už hovoríme o vážnom riziku fibrilácie srdca a ohrozenia života?
ODPOVEĎ
Približne nad 50 mA. Nižšie hodnoty spôsobujú skôr citeľné mravčenie (≈1 mA), svalové kŕče (10 – 25 mA) alebo ťažké kŕče a sťažené dýchanie (25 – 50 mA), no nad touto hranicou prudko rastie riziko fibrilácie.

## Slide 14
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
7
Prečo nikdy nezapájame ampérmeter paralelne priamo k zdroju napätia?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 15
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
7
Prečo nikdy nezapájame ampérmeter paralelne priamo k zdroju napätia?
ODPOVEĎ
Ampérmeter má veľmi nízky vnútorný odpor (blízky 0 Ω), pretože je určený na sériové zapojenie do obvodu.
Pri paralelnom pripojení priamo k zdroju by tento nízky odpor spôsobil prakticky skrat s veľmi vysokým prúdom — hrozí zničenie prístroja, prepálenie poistky alebo poškodenie zdroja.

## Slide 16
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
8
Na rozobratom zariadení sme identifikovali rezistor, kondenzátor, cievku, diódu, tranzistor aj integrovaný obvod. Ktorá z týchto súčiastok slúži predovšetkým na dočasné uloženie elektrického náboja?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 17
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
8
Na rozobratom zariadení sme identifikovali rezistor, kondenzátor, cievku, diódu, tranzistor aj integrovaný obvod. Ktorá z týchto súčiastok slúži predovšetkým na dočasné uloženie elektrického náboja?
ODPOVEĎ
Kondenzátor. Ukladá elektrický náboj vo svojom elektrickom poli a v obvodoch sa často využíva napríklad na vyrovnávanie výkyvov napätia.

## Slide 18
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
9
Počas školského roka prejdeme štyri tematické celky. Zoraďte ich v poradí, v akom na seba nadväzujú.
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 19
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1 · Kvíz
9
Počas školského roka prejdeme štyri tematické celky. Zoraďte ich v poradí, v akom na seba nadväzujú.
ODPOVEĎ
1) Pasívne súčiastky (rezistory, kondenzátory, cievky, filtre)
2) Polovodičové súčiastky (diódy, usmerňovače, tranzistory)
3) Zapojenia a obvody (stabilizátory napätia, zosilňovače)
4) Aplikácie a merania (praktické zapojenia, diagnostika, projekty)