## Slide 1
APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA · 3. ROČNÍK
Lekcia 1
Úvod do predmetu, bezpečnosť práce a meracie prístroje
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Školský rok 2026/2027 · 45-minútová hodina

## Slide 2
PROGRAM HODINY
Plán dnešnej hodiny (45 minút)
Úvod
2
A
Úvod do predmetu
O čom aplikovaná elektronika je, prečo sa jej oplatí venovať pozornosť a kde ju v praxi využijete.
≈ 12 min
B
Bezpečnosť práce (BOZP)
Účinky elektrického prúdu na organizmus a všeobecné zásady bezpečnej práce s elektrickými zariadeniami.
≈ 15 min
C
Meracie prístroje
Multimeter, zapojenie pri meraní napätia a prúdu, pravidlá správneho merania a krátka ukážka.
≈ 18 min

## Slide 3
BLOK A
Úvod do predmetu
O čom bude tento predmet a prečo sa oplatí venovať mu pozornosť
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1
3

## Slide 4
BLOK A · ÚVOD DO PREDMETU
Čo je aplikovaná elektronika?
Úvod do predmetu
4
Predmet, v ktorom sa naučíte rozumieť správaniu elektronických súčiastok a stavať z nich funkčné obvody — od jednoduchého napäťového deliča až po usmerňovače a stabilizátory napätia.
ELEKTRONIKA JE VŠADE OKOLO NÁS
Smartfón, auto
Napájanie, riadiace jednotky
Domáce spotrebiče
Práčka, chladnička, klimatizácia
Fotovoltaika
Meniče, regulátory nabíjania
Priemysel
PLC, senzory, automatizácia
Zdravotnícka technika
Monitory, diagnostické prístroje
Za každým z týchto zariadení sú obvody, ktoré od dnešnej hodiny začnete rozumieť.
Elektrotechnika
Návrh a prevádzka silnoprúdových systémov — rozvody, motory, veľké výkony a napätia.
Aplikovaná elektronika
Spracovanie signálov a malých výkonov pomocou súčiastok na doske — teória sa tu priamo spája s meraním.

## Slide 5
BLOK A · ÚVOD DO PREDMETU
Čo sa naučíte za tento rok
Úvod do predmetu
5
V priebehu školského roka postupne prejdeme 14 tematickými celkami (spolu 66 hodín) — od základných pasívnych súčiastok cez polovodičové prvky až po komplexnejšie zapojenia a ich praktické aplikácie.
1
Pasívne súčiastky
Rezistory, kondenzátory, cievky, filtre — september
2
Polovodičové súčiastky
Diódy, usmerňovače, tranzistory a spínacie prvky — od septembra/októbra
3
Zapojenia a obvody
Stabilizátory napätia, zosilňovače, zložitejšie zapojenia
4
Aplikácie a merania
Praktické zapojenia, diagnostika, samostatné cvičenia a projekty

## Slide 6
BLOK A · ÚVOD DO PREDMETU
Praktická ukážka: pohľad do reálneho zariadenia
Úvod do predmetu
6
Na rozobratom zariadení (napr. nabíjačke alebo napájacom zdroji) identifikujeme súčiastky, ktoré sa v priebehu roka naučíte analyzovať, merať a počítať.
Podľa vzhľadu puzdra a umiestnenia na doske určite typ súčiastky ešte pred tým, než odznie správna odpoveď.
Rezistor
Kondenzátor
Cievka
Dióda
Tranzistor
Integrovaný obvod

## Slide 7
BLOK A · ÚVOD DO PREDMETU
Kde to uplatníte a ako budeme pracovať
Úvod do predmetu
7
KDE TO UPLATNÍTE — KARIÉRA A PRAX
1
Servisný technik
Diagnostika a opravy zariadení
2
Elektromontér
Priemyselná údržba
3
Autoelektronika
Diagnostika riadiacich jednotiek
4
Obnoviteľné zdroje
Fotovoltika, meniče
5
Smart home a IoT
Inteligentné zapojenia
6
Vývoj a testovanie
Návrh a oživovanie zapojení
AKO BUDEME PRACOVAŤ
Každá hodina kombinuje teoretickú časť (princípy, vzorce) s praktickou časťou (meranie, pracovný list). Cieľom je, aby ste na konci roka vedeli obvod nielen vypočítať, ale aj reálne zapojiť a odmerať.

## Slide 8
BLOK B
Bezpečnosť práce (BOZP)
Elektrický prúd nevidno, nepočuť a necítiť — o to viac si zaslúži rešpekt
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1
8

## Slide 9
BLOK B · BOZP
Prečo je bezpečnosť dôležitá
Bezpečnosť práce
9
Elektrický prúd je na rozdiel od ohňa neviditeľný, bez zápachu a bez zvuku. Preto sa bezpečná práca musí stať návykom, nie iba pravidlom na papieri. Závažnosť úrazu ovplyvňuje najmä veľkosť prúdu, doba jeho pôsobenia, cesta prúdu telom a odpor pokožky.
≈ 1 mA
Hranica citeľnosti — jemné mravčenie.
10 – 25 mA
Silné svalové kŕče, môže znemožniť pustenie vodiča.
25 – 50 mA
Ťažké kŕče, sťažené dýchanie, riziko popálenín.
nad 50 mA
Vážne riziko fibrilácie srdca a ohrozenia života.
Orientačné hodnoty pri striedavom prúde 50 Hz pri prechode cez hrudník — v praxi vždy platí zásada radšej menej riskovať.

## Slide 10
BLOK B · BOZP
Zásady bezpečnej práce
Bezpečnosť práce
10
Pred začatím práce
Vizuálne skontrolujte zariadenie, káble a konektory.
Zabezpečte suchý povrch, dobré osvetlenie a voľný priestor.
Overte, že zariadenie je odpojené od napätia (nielen vypnuté).
Používajte len nepoškodené nástroje a prístroje.
Počas práce
Pracujte pokiaľ možno bez napätia — vypnite a odpojte obvod.
Ak treba merať pod napätím, pracujte podľa možnosti jednou rukou.
Nedotýkajte sa vodivých častí, o ktorých si nie ste istí.
Pri rizikovejších úlohách nepracujte nikdy úplne sami.

## Slide 11
BLOK B · BOZP
Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
Bezpečnosť práce
11
1
Zaistite vlastnú bezpečnosť
Najprv odpojte zdroj napätia. Ak to nejde, odsuňte postihnutého nevodivým predmetom — nikdy sa ho nedotýkajte holou rukou.
2
Skontrolujte životné funkcie
Overte vedomie a dýchanie postihnutého.
3
Privolajte pomoc
Zavolajte záchrannú službu (155) alebo tiesňovú linku (112).
4
Poskytnite prvú pomoc
Podľa stavu — stabilizovaná poloha, prípadne resuscitácia.
5
Zostaňte s postihnutým
Až do príchodu odbornej pomoci sledujte jeho stav.

## Slide 12
BLOK C
Meracie prístroje
Multimeter a správne zapojenie pri meraní napätia a prúdu
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1
12

## Slide 13
BLOK C · MERACIE PRÍSTROJE
Multimeter — základný nástroj elektronika
Meracie prístroje
13
Multimeter je prístroj, ktorý v jednom puzdre spája viacero meracích funkcií. Je to nástroj, ktorý budete používať prakticky na každej hodine.
V
Napätie
Jednosmerné (DC) aj striedavé (AC), pripája sa paralelne.
A
Prúd
Veľkosť elektrického prúdu, pripája sa sériovo do obvodu.
Ω
Odpor
Hodnota odporu súčiastky — meria sa vždy mimo napätia.
•))
Spojitosť
Rýchla kontrola vodivosti spoja (pípnutie).
Zásada: pred meraním si vždy premyslite, akú veličinu a v akom zapojení meriate — nesprávne zapojenie môže prístroj poškodiť.

## Slide 14
BLOK C · MERACIE PRÍSTROJE
Schéma zapojenia: meranie napätia
Meracie prístroje
14
Voltmeter (V) sa vždy pripája paralelne k súčiastke, na ktorej meriame úbytok napätia.
+
−
V
R
Zdroj
Voltmeter pripojený paralelne k rezistoru meria napäťový úbytok na ňom (jeho vnútorný odpor je veľmi vysoký, takže do obvodu prakticky nezasahuje).

## Slide 15
BLOK C · MERACIE PRÍSTROJE
Schéma zapojenia: meranie prúdu
Meracie prístroje
15
Ampérmeter (A) sa vždy zapája sériovo — priamo do vetvy obvodu, ktorou prúd tečie.
A
+
−
R
Zdroj
Pozor: ampérmeter nikdy nezapájajte paralelne priamo k zdroju — hrozí skrat a poškodenie prístroja.
PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO MERANIA
Voltmeter paralelne, ampérmeter sériovo — zámena môže prístroj poškodiť.
Pred meraním zvoľte vhodný rozsah; pri neistote začnite od najvyššieho.
Pri DC meraní dbajte na správnu polaritu (+ / −).
Odpor merajte len na súčiastke odpojenej od napätia.
Po meraní prepnite prístroj do bezpečnej polohy.

## Slide 16
ZHRNUTIE HODINY
Čo sme dnes prebrali
A
Úvod do predmetu
Čo je aplikovaná elektronika, prečo je dôležitá a kde ju využijete v praxi.
B
Bezpečnosť práce
Účinky prúdu na organizmus, zásady bezpečnej práce a prvá pomoc.
C
Meracie prístroje
Multimeter, zapojenie voltmetra a ampérmetra, pravidlá merania.
Kľúčové pravidlo: voltmeter paralelne, ampérmeter sériovo. Elektrina je neviditeľná — pred zásahom vždy overte, že obvod je bez napätia.
Nabudúce: Lekcia 2 — Rezistory a napäťový delič
Farebný kód rezistora, sériové a paralelné radenie, návrh jednoduchého napäťového deliča.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 1
16