## Slide 1
APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA · 3. ROČNÍK
Lekcia 2
Rezistory, ich radenie a napäťový delič
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Školský rok 2026/2027 · 45-minútová hodina

## Slide 2
OPAKOVANIE
Predtým, než začneme...
Deväť otázok z Lekcie 1, skôr než sa pustíme do rezistorov a napäťového deliča.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
2

## Slide 3
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
3
1
Aký je hlavný rozdiel medzi elektrotechnikou a aplikovanou elektronikou?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 4
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
4
1
Aký je hlavný rozdiel medzi elektrotechnikou a aplikovanou elektronikou?
ODPOVEĎ
Elektrotechnika sa zaoberá silnoprúdovými systémami — rozvodmi, motormi, veľkými výkonmi a napätiami.
Aplikovaná elektronika sa naopak sústreďuje na spracovanie signálov a malých výkonov pomocou súčiastok na doske, kde sa teória priamo spája s meraním.

## Slide 5
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
5
2
Ktoré štyri meracie funkcie v sebe spája bežný multimeter?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 6
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
6
2
Ktoré štyri meracie funkcie v sebe spája bežný multimeter?
ODPOVEĎ
Napätie (V), prúd (A), odpor (Ω) a test spojitosti — rýchla kontrola vodivosti spoja (pípnutie).

## Slide 7
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
7
3
Zapája sa voltmeter do obvodu sériovo, alebo paralelne k meranej súčiastke?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 8
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
8
3
Zapája sa voltmeter do obvodu sériovo, alebo paralelne k meranej súčiastke?
ODPOVEĎ
Paralelne — pripojí sa priamo k dvom bodom (svorkám) súčiastky, na ktorej meriame úbytok napätia. Jeho vnútorný odpor je veľmi vysoký, takže do obvodu prakticky nezasahuje.

## Slide 9
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
9
4
Pred začatím práce na zariadení musíme overiť, že je odpojené od napätia. Prečo nestačí, že je len vypnuté?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 10
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
10
4
Pred začatím práce na zariadení musíme overiť, že je odpojené od napätia. Prečo nestačí, že je len vypnuté?
ODPOVEĎ
Vypnutý spínač nemusí spoľahlivo odpojiť všetky časti obvodu od napätia (napr. pri poruche, chybnom zapojení alebo zvyškovom náboji). Bezpečná je až preukázateľne odpojená sústava — vypnutie samo osebe túto istotu nedáva.

## Slide 11
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
11
5
Aký je prvý krok pri poskytovaní prvej pomoci človeku zasiahnutému elektrickým prúdom?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 12
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
12
5
Aký je prvý krok pri poskytovaní prvej pomoci človeku zasiahnutému elektrickým prúdom?
ODPOVEĎ
Zaistiť vlastnú bezpečnosť — najprv odpojiť zdroj napätia, prípadne postihnutého odsunúť nevodivým predmetom. Nikdy sa ho nedotýkajte holou rukou, kým je pod napätím.

## Slide 13
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
13
6
Od akej približnej hodnoty prúdu pri prechode cez hrudník už hovoríme o vážnom riziku fibrilácie srdca a ohrozenia života?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 14
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
14
6
Od akej približnej hodnoty prúdu pri prechode cez hrudník už hovoríme o vážnom riziku fibrilácie srdca a ohrozenia života?
ODPOVEĎ
Približne nad 50 mA. Nižšie hodnoty spôsobujú skôr citeľné mravčenie (≈1 mA), svalové kŕče (10 – 25 mA) alebo ťažké kŕče a sťažené dýchanie (25 – 50 mA), no nad touto hranicou prudko rastie riziko fibrilácie.

## Slide 15
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
15
7
Prečo nikdy nezapájame ampérmeter paralelne priamo k zdroju napätia?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 16
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
16
7
Prečo nikdy nezapájame ampérmeter paralelne priamo k zdroju napätia?
ODPOVEĎ
Ampérmeter má veľmi nízky vnútorný odpor (blízky 0 Ω), pretože je určený na sériové zapojenie do obvodu.
Pri paralelnom pripojení priamo k zdroju by tento nízky odpor spôsobil prakticky skrat s veľmi vysokým prúdom — hrozí zničenie prístroja, prepálenie poistky alebo poškodenie zdroja.

## Slide 17
OPAKOVANIE · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
17
8
Na rozobratom zariadení sme identifikovali rezistor, kondenzátor, cievku, diódu, tranzistor aj integrovaný obvod. Ktorá z týchto súčiastok slúži predovšetkým na dočasné uloženie elektrického náboja?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 18
OPAKOVANIE · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
18
8
Na rozobratom zariadení sme identifikovali rezistor, kondenzátor, cievku, diódu, tranzistor aj integrovaný obvod. Ktorá z týchto súčiastok slúži predovšetkým na dočasné uloženie elektrického náboja?
ODPOVEĎ
Kondenzátor. Ukladá elektrický náboj vo svojom elektrickom poli a v obvodoch sa často využíva napríklad na vyrovnávanie výkyvov napätia.

## Slide 19
OPAKOVANIE · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
19
9
Počas školského roka prejdeme štyri tematické celky. Zoraďte ich v poradí, v akom na seba nadväzujú.
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 20
OPAKOVANIE · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Opakovanie
20
9
Počas školského roka prejdeme štyri tematické celky. Zoraďte ich v poradí, v akom na seba nadväzujú.
ODPOVEĎ
1) Pasívne súčiastky (rezistory, kondenzátory, cievky, filtre)
2) Polovodičové súčiastky (diódy, usmerňovače, tranzistory)
3) Zapojenia a obvody (stabilizátory napätia, zosilňovače)
4) Aplikácie a merania (praktické zapojenia, diagnostika, projekty)

## Slide 21
PROGRAM HODINY
Plán dnešnej hodiny (45 minút)
Úvod
21
A
Farebný kód rezistora
Ako z farebných pásikov prečítať hodnotu odporu a jeho toleranciu.
≈ 12 min
B
Sériové a paralelné radenie
Výpočet výsledného odporu pri sériovom aj paralelnom zapojení rezistorov.
≈ 15 min
C
Napäťový delič
Princíp deliča napätia, návrh jednoduchého deliča a jeho využitie v praxi.
≈ 18 min

## Slide 22
BLOK A
Farebný kód rezistora
Ako prečítať hodnotu odporu priamo z farebných pásikov na súčiastke
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2
22

## Slide 23
BLOK A · FAREBNÝ KÓD REZISTORA
Ako čítať farebný kód rezistora
Farebný kód rezistora
23
Rezistor nemá hodnotu vytlačenú číslom — jeho puzdro je príliš malé. Namiesto toho nesie farebné pásiky, ktoré sa čítajú vždy od kraja bližšie k jednému z vývodov.
1
1. pásik — prvá číslica
2
2. pásik — druhá číslica
3
3. pásik — násobiteľ (mocnina desiatky)
4
4. pásik — tolerancia
TABUĽKA FAREBNÉHO KÓDU
čierna
0
×1
hnedá
1
×10
červená
2
×100
oranžová
3
×1 000
žltá
4
×10 000
zelená
5
×100 000
modrá
6
×1 000 000
fialová
7
×10 000 000
sivá
8
×100 000 000
biela
9
×1 000 000 000
Tolerancia: zlatá ±5 %, strieborná ±10 %, bez pásika ±20 %.

## Slide 24
BLOK A · FAREBNÝ KÓD REZISTORA
Precvičme si čítanie kódu
Farebný kód rezistora
24
Skúste hodnotu určiť sami skôr, než sa pozriete na výsledok.
hnedá – čierna – červená – zlatá
1 kΩ ±5 %
žltá – fialová – oranžová – zlatá
47 kΩ ±5 %
zelená – modrá – červená – strieborná
5,6 kΩ ±10 %

## Slide 25
BLOK B
Sériové a paralelné radenie
Ako sa mení výsledný odpor podľa spôsobu zapojenia rezistorov
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2
25

## Slide 26
BLOK B · RADENIE REZISTOROV
Sériové radenie rezistorov
Radenie rezistorov
26
Pri sériovom radení tečie všetkými rezistormi rovnaký prúd. Napätia na jednotlivých rezistoroch sa sčítavajú — výsledný odpor je preto vždy väčší než ktorýkoľvek z jednotlivých rezistorov.
Príklad: tri rezistory 100 Ω, 220 Ω a 330 Ω zapojené sériovo → R = 100 + 220 + 330 = 650 Ω.

## Slide 27
BLOK B · RADENIE REZISTOROV
Paralelné radenie rezistorov
Radenie rezistorov
27
Pri paralelnom radení je napätie na všetkých vetvách rovnaké, prúd zo zdroja sa medzi ne rozdeľuje. Výsledný odpor je preto vždy menší než najmenší z rezistorov v kombinácii.
pre dva rezistory:
Príklad: rezistory 100 Ω a 220 Ω zapojené paralelne → R = (100 × 220) / (100 + 220) ≈ 68,8 Ω.

## Slide 28
BLOK B · RADENIE REZISTOROV
Kedy použijeme ktoré radenie
Radenie rezistorov
28
Sériové radenie
Chceme zväčšiť celkový odpor v obvode.
Potrebujeme rozdeliť napätie na viac krokov (napr. napäťový delič).
Obmedzujeme prúd viacerými menšími rezistormi namiesto jedného veľkého.
Paralelné radenie
Chceme zmenšiť celkový odpor pod hodnotu najmenšieho rezistora.
Viac spotrebičov potrebuje rovnaké napätie zo spoločného zdroja.
Rozdeľujeme prúd do viacerých vetiev súčasne.

## Slide 29
BLOK C
Napäťový delič
Princíp, výpočet a praktické využitie jedného z najčastejších zapojení
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2
29

## Slide 30
BLOK C · NAPÄŤOVÝ DELIČ
Princíp napäťového deliča
Napäťový delič
30
Dva rezistory zapojené sériovo na napätie Uin. Keďže obvodom preteká rovnaký prúd, výstupné napätie Uout odoberáme z uzla medzi nimi — na rezistore R2.

## Slide 31
BLOK C · NAPÄŤOVÝ DELIČ
Príklad výpočtu deliča
Napäťový delič
31
Zadanie: Uin = 12 V, R1 = 2 kΩ, R2 = 1 kΩ. Aké je výstupné napätie Uout?
1
Súčet odporov v sérii
R1 + R2 = 2 kΩ + 1 kΩ = 3 kΩ
2
Pomer R2 k celkovému odporu
R2 / (R1 + R2) = 1 kΩ / 3 kΩ = 1/3
3
Výstupné napätie
Uout = Uin × 1/3 = 12 V × 1/3 = 4 V
Bonus: aký prúd tečie obvodom? I = Uin / (R1 + R2) = 12 V / 3 000 Ω = 4 mA — rovnaký prúd preteká oboma rezistormi.

## Slide 32
BLOK C · NAPÄŤOVÝ DELIČ
Kde sa napäťový delič využíva v praxi
Napäťový delič
32
1
Referenčné napätie pre senzory
Nastavenie vstupnej úrovne napätia pre senzor alebo obvod.
2
Vstup do ADC mikrokontroléra
Prispôsobenie rozsahu meraného napätia vstupu prevodníka.
3
Potenciometer
Nastaviteľný delič — napríklad regulácia hlasitosti alebo jasu.
4
Pracovný bod tranzistora
Nastavenie (biasing) pracovného bodu v zosilňovačoch — čaká nás v ďalších hodinách.
Pozor: jednoduchý delič nie je vhodný na napájanie väčšej záťaže — pripojená záťaž mení výsledné výstupné napätie. Viac si povieme pri stabilizátoroch napätia.

## Slide 33
ZHRNUTIE HODINY
Čo sme dnes prebrali
A
Farebný kód rezistora
Čítanie hodnoty a tolerancie priamo z farebných pásikov na súčiastke.
B
Sériové a paralelné radenie
Výpočet výsledného odporu pri oboch spôsoboch zapojenia.
C
Napäťový delič
Princíp, výpočet výstupného napätia a využitie v reálnych zapojeniach.
Kľúčový vzorec: Uout = Uin × R2 / (R1 + R2). Odvodený priamo z toho, že v sériovom obvode tečie oboma rezistormi rovnaký prúd.
Nabudúce: Lekcia 3 — Kondenzátory
Ukladanie elektrického náboja, nabíjanie a vybíjanie kondenzátora, jeho úloha v obvodoch.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2
33

## Slide 34
RÝCHLY KVÍZ
Overme si, čo už viete
Deväť otázok priamo z dnešnej hodiny — farebný kód, radenie rezistorov a napäťový delič — postupne narastajúca náročnosť.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
34

## Slide 35
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
35
1
Prvé dva pásiky farebného kódu rezistora predstavujú číslice. Čo predstavuje tretí pásik?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 36
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 1 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
36
1
Prvé dva pásiky farebného kódu rezistora predstavujú číslice. Čo predstavuje tretí pásik?
ODPOVEĎ
Násobiteľ — mocninu desiatky, ktorou sa vynásobí dvojčíslie získané z prvých dvoch pásikov.

## Slide 37
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
37
2
Pri sériovom radení rezistorov je vo všetkých rezistoroch rovnaký prúd, alebo rovnaké napätie?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 38
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 2 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
38
2
Pri sériovom radení rezistorov je vo všetkých rezistoroch rovnaký prúd, alebo rovnaké napätie?
ODPOVEĎ
Rovnaký prúd — v sériovom obvode existuje len jedna cesta, ktorou môže tiecť, preto je vo všetkých rezistoroch rovnaký.

## Slide 39
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
39
3
Pri paralelnom radení rezistorov je na všetkých vetvách rovnaký prúd, alebo rovnaké napätie?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 40
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 3 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
40
3
Pri paralelnom radení rezistorov je na všetkých vetvách rovnaký prúd, alebo rovnaké napätie?
ODPOVEĎ
Rovnaké napätie — všetky vetvy sú pripojené na tie isté dva uzly, preto je napätie na nich vždy rovnaké.

## Slide 41
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
41
4
Vo vzorci napäťového deliča Uout = Uin × R2 / (R1 + R2) sa Uout odoberá na rezistore R1, alebo na rezistore R2?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 42
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
Otázka 4 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
42
4
Vo vzorci napäťového deliča Uout = Uin × R2 / (R1 + R2) sa Uout odoberá na rezistore R1, alebo na rezistore R2?
ODPOVEĎ
Na rezistore R2 — je to ten rezistor, ktorého hodnota je v čitateli zlomku.

## Slide 43
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
43
5
Rezistor má farebné pásiky červená – červená – žltá – strieborná. Akú hodnotu a toleranciu predstavuje?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 44
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 5 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
44
5
Rezistor má farebné pásiky červená – červená – žltá – strieborná. Akú hodnotu a toleranciu predstavuje?
ODPOVEĎ
Červená = 2, červená = 2 → základné číslo 22. Žltá = násobiteľ ×10 000. Strieborná = tolerancia ±10 %.
Výsledok: 22 × 10 000 Ω = 220 000 Ω = 220 kΩ ±10 %.

## Slide 45
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
45
6
Tri rezistory 220 Ω, 220 Ω a 100 Ω sú zapojené sériovo. Aký je výsledný odpor?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 46
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 6 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
46
6
Tri rezistory 220 Ω, 220 Ω a 100 Ω sú zapojené sériovo. Aký je výsledný odpor?
ODPOVEĎ
R = R1 + R2 + R3 = 220 + 220 + 100 = 540 Ω.

## Slide 47
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
47
7
Dva rezistory s rovnakou hodnotou 60 Ω sú zapojené paralelne. Aký je výsledný odpor?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 48
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
Otázka 7 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
48
7
Dva rezistory s rovnakou hodnotou 60 Ω sú zapojené paralelne. Aký je výsledný odpor?
ODPOVEĎ
R = (60 × 60) / (60 + 60) = 3 600 / 120 = 30 Ω.
Užitočné pravidlo: dva rovnaké rezistory zapojené paralelne dajú vždy presne polovicu hodnoty jedného z nich.

## Slide 49
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
49
8
Napäťový delič má Uin = 9 V, R1 = 3 kΩ, R2 = 6 kΩ. Aké je výstupné napätie Uout?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 50
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 8 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
50
8
Napäťový delič má Uin = 9 V, R1 = 3 kΩ, R2 = 6 kΩ. Aké je výstupné napätie Uout?
ODPOVEĎ
Uout = Uin × R2 / (R1 + R2) = 9 V × 6 kΩ / (3 kΩ + 6 kΩ) = 9 V × 6/9 = 6 V.

## Slide 51
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
51
9
Prečo sa jednoduchý odporový napäťový delič nehodí na napájanie väčšej záťaže (napr. motorčeka)?
Odpoveď na ďalšom kliknutí →

## Slide 52
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
Otázka 9 — odpoveď
Aplikovaná elektronika · Lekcia 2 · Kvíz
52
9
Prečo sa jednoduchý odporový napäťový delič nehodí na napájanie väčšej záťaže (napr. motorčeka)?
ODPOVEĎ
Pripojená záťaž sa z pohľadu obvodu správa ako rezistor zapojený paralelne k R2 — efektívny odpor „dolnej“ vetvy sa tým zmenší a výstupné napätie klesne pod vypočítanú hodnotu. Čím väčší prúd záťaž odoberá, tým výraznejší je pokles. Na napájanie väčšej záťaže slúžia napäťové stabilizátory.