## Slide 1
APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA
Lekcia 6
RLC obvody a rezonancia — sériový rezonančný obvod
Doplnková téma — nadväzuje na Lekciu 5 (Pasívne filtre RC a RL)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
Školský rok 2026/2027 · 45-minútová hodina

## Slide 2
OPAKOVANIE
Predtým, než začneme...
Tri otázky z Lekcie 5, skôr než spojíme cievku aj kondenzátor do jedného obvodu.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Opakovanie
2

## Slide 3
OPAKOVANIE · ĽAHŠIA OTÁZKA
01 / 03
1
Aký vzorec platí pre medznú frekvenciu RC filtra?
ODPOVEĎ
kde R je v ohmoch, C vo faradoch a fc v hertzoch.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Opakovanie
3

## Slide 4
OPAKOVANIE · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
02 / 03
2
Čo rozhoduje o tom, či je RC filter dolnopriepustný, alebo hornopriepustný?
ODPOVEĎ
Poloha kondenzátora. Keď je C na výstupe (paralelne k záťaži) a R v sérii, ide o dolnopriepustný filter. Keď je C v sérii a výstup je na R, ide o hornopriepustný filter.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Opakovanie
4

## Slide 5
OPAKOVANIE · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
03 / 03
3
Ako sa mení reaktancia cievky XL a kondenzátora XC so zvyšujúcou sa frekvenciou?
ODPOVEĎ
XL s frekvenciou rastie, XC s frekvenciou klesá:
Keďže jedna rastie a druhá klesá, pri jednej konkrétnej frekvencii si budú presne rovné — a práve to je dnešná téma: rezonancia.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Opakovanie
5

## Slide 6
PROGRAM HODINY
Plán dnešnej hodiny (45 minút)
Úvod
6
A
Sériový RLC obvod a impedancia
Ako fungujú R, L a C spolu v jednom obvode a čo je celková impedancia Z.
≈ 12 min
B
Rezonancia
Podmienka XL = XC, rezonančná frekvencia f0 a rezonančná krivka.
≈ 15 min
C
Činiteľ akosti Q, šírka pásma a využitie
Ako ostrá je rezonancia, čo je šírka pásma a kde sa rezonančné obvody reálne používajú.
≈ 18 min

## Slide 7
A
BLOK A
Sériový RLC obvod a impedancia
Ako sa R, L a C správajú spolu v jednom obvode
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6
7

## Slide 8
BLOK A · RLC OBVOD
Sériový RLC obvod
RLC obvod a impedancia
8
Doteraz sme poznali obvody len s dvomi prvkami — RC alebo RL. RLC obvod obsahuje rezistor, cievku aj kondenzátor naraz, zapojené v sérii. Prúd I je v každom bode sériového obvodu rovnaký, preteká postupne cez R, L aj C.
REAKTANCIA SA MENÍ S FREKVENCIOU OPAČNE (Lekcia 3 a 4)
XL s frekvenciou rastie
XC s frekvenciou klesá
Práve preto, že XL rastie a XC klesá opačne, si musia byť pri nejakej jednej konkrétnej frekvencii presne rovné. Čo sa vtedy stane s obvodom, uvidíme v Bloku B — volá sa to rezonancia.
Striedavý zdroj — v RLC obvode nemá zmysel hovoriť o pevnej polarite „+“/„−“, preto ju na schéme neznačíme (rovnako ako pri RC/RL filtroch v Lekcii 5).

## Slide 9
BLOK A · IMPEDANCIA
Celková impedancia a fázový posun
RLC obvod a impedancia
9
Celkový „odpor“ RLC obvodu voči striedavému prúdu sa volá impedancia Z. Nie je to jednoduchý súčet R, XL a XC — induktívna a kapacitná reaktancia totiž pôsobia navzájom opačne (posúvajú fázu opačným smerom), takže sa čiastočne rušia.
Preto je Z zvyčajne menšia než R + XL + XC sčítané priamo — v obvodovom diagrame (fázore) sa XL a XC odčítavajú, a to, čo z nich „zostane“ (XL − XC), sa až potom skladá s R do výslednej impedancie Z.
R, XL a XC ako fázory: XC (šedá) čiastočne „vracia späť“ to, čo pridala XL (zelená) — zostáva len ich rozdiel X, a Z je výsledná (menšia) uhlopriečka.

## Slide 10
B
BLOK B
Rezonancia
Podmienka XL = XC, rezonančná frekvencia a rezonančná krivka
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6
10

## Slide 11
BLOK B · REZONANCIA
Podmienka rezonancie
Rezonancia
11
Pri jednej konkrétnej frekvencii — rezonančnej frekvencii f0 — sa XL a XC presne vyrovnajú. Ich účinky sa navzájom úplne zrušia (XL − XC = 0) a v impedancii zostane iba samotný odpor R.
Z = R
Impedancia je pri rezonancii najmenšia, možná — obvod sa správa čisto odporovo.
I = U⁄R
Prúd v obvode je pri rezonancii najväčší možný — nič mu nekladie reaktančný odpor.
φ = 0°
Napätie a prúd sú presne vo fáze — žiadny fázový posun, ako pri obyčajnom rezistore.
Zapamätaj si: rezonancia nie je nič iné než chvíľa, kedy sa induktívna a kapacitná reaktancia navzájom presne zrušia. Mimo tejto frekvencie vždy jedna z nich prevláda a impedancia je väčšia než R.

## Slide 12
BLOK B · REZONANCIA
Príklad výpočtu rezonančnej frekvencie
Rezonancia
12
Zadanie: L = 10 mH, C = 100 nF. Aká je rezonančná frekvencia obvodu?
1
Dosadenie do vzorca
2
Výpočet pod odmocninou
√(10×10⁻³ × 100×10⁻⁹) = √(1×10⁻⁹) ≈ 3,162×10⁻⁵
3
Výsledná rezonančná frekvencia
≈ 5 033 Hz ≈ 5,03 kHz
Pri f0 ≈ 5,03 kHz je Z = R (impedancia minimálna) a prúd v obvode je maximálny. Tieto konkrétne hodnoty L a C sú tie isté, aké sme použili v príklade s RL filtrom v Lekcii 5 — teraz sú spolu v jednom obvode.

## Slide 13
BLOK B · REZONANCIA
Rezonančná krivka: impedancia a prúd
Rezonancia
13
Graf ukazuje, ako sa impedancia |Z| a prúd I menia s frekvenciou okolo f0 (príklad z predošlej snímky, R = 20 Ω). Presne tam, kde je impedancia najmenšia (Z = R), je prúd najväčší — sú to zrkadlové krivky.
Mimo rezonancie vždy prevláda jedna z reaktancií (pri nízkej f je to XC, pri vysokej f je to XL) — impedancia oboma smermi rýchlo rastie a prúd rovnako rýchlo klesá.

## Slide 14
C
BLOK C
Činiteľ akosti Q, šírka pásma a využitie
Ako ostrá je rezonancia a kde sa reálne využíva
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6
14

## Slide 15
BLOK C · Q A SELEKTIVITA
Činiteľ akosti Q
Q, šírka pásma a využitie
15
Činiteľ akosti Q hovorí, aká je rezonancia „ostrá“. Vyšší Q znamená užšiu, výraznejšiu rezonančnú krivku — obvod potom oveľa lepšie rozlíši (vyselektuje) jednu frekvenciu od susedných.
Pre R = 20 Ω, L = 10 mH, C = 100 nF vychádza Q ≈ 15,8 — dosť ostrá rezonancia.
Vyšší Q dosiahneme menším R — cievka a kondenzátor teda musia mať čo najmenej vlastných strát (odporu vinutia), aby bola rezonancia ostrá.

## Slide 16
BLOK C · Q A SELEKTIVITA
Šírka pásma B
Q, šírka pásma a využitie
16
Šírka pásma B udáva, aké široké frekvenčné okolie f0 obvod ešte považuje za „takmer rezonanciu“. Ohraničujú ju polovýkonové body f1 a f2 — frekvencie, kde prúd klesne na približne 71 % svojej maximálnej hodnoty.
Pre náš príklad (Q ≈ 15,8, f0 ≈ 5,03 kHz) vychádza B ≈ 318 Hz — pomerne úzke, selektívne pásmo.
Čím vyšší činiteľ akosti Q, tým menšia (užšia) šírka pásma B, a teda ostrejšia, selektívnejšia rezonancia.

## Slide 17
BLOK C · VYUŽITIE
Kde sa rezonančné RLC obvody reálne využívajú
Q, šírka pásma a využitie
17
1
Ladenie rozhlasového/TV prijímača
Otočný kondenzátor mení C, a teda f0 — obvod „vyberie“ presne jednu vysielaciu frekvenciu spomedzi mnohých.
2
Bezdrôtové nabíjanie a RFID
Vysielacia aj prijímacia cievka sú naladené na rovnakú rezonančnú frekvenciu, aby sa energia preniesla čo najúčinnejšie.
3
Pásmová priepusť / záverný filter
Kombinácia L a C vytvára filter, ktorý prepustí (alebo naopak potlačí) len úzke pásmo frekvencií okolo f0.
Paralelný RLC obvod — opačný extrém
Pri paralelnom zapojení R, L a C je to presne naopak: pri f0 je celková impedancia najväčšia možná (tzv. anti-rezonancia), nie najmenšia. Využíva sa napríklad vo výstupných obvodoch oscilátorov.
Praktické cvičenie na túto hodinu: na nepájivom poli zostavte sériový RLC obvod a signálovým generátorom a osciloskopom nájdite jeho rezonančnú frekvenciu (najväčší prúd/najmenší úbytok na obvode).

## Slide 18
ZHRNUTIE HODINY
Čo sme dnes prebrali
A
Sériový RLC obvod a impedancia
Z = √(R² + (XL − XC)²) — reaktancie sa v obvode čiastočne navzájom rušia.
B
Rezonancia
Pri rezonancii (XL = XC) je Z = R (minimum) a prúd je maximálny.
C
Činiteľ akosti Q, šírka pásma a využitie
Vyšší činiteľ akosti Q znamená ostrejšiu, selektívnejšiu rezonanciu a užšiu šírku pásma B.
KĽÚČOVÉ VZORCE
Pri rezonancii je Z = R a prúd je maximálny.
Nabudúce: Polovodiče a diódy
Pokračovanie tematického plánu nadväzujúce na Lekciu 5: polovodiče typu P a N, PN priechod, dióda, Zenerova dióda a LED.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6
18

## Slide 19
RÝCHLY KVÍZ
Overme si, čo už viete
Deväť otázok priamo z dnešnej hodiny — sériový RLC obvod, rezonancia, Q a šírka pásma.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
19

## Slide 20
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
01 / 09
1
Čo obsahuje sériový RLC obvod?
ODPOVEĎ
Rezistor, cievku a kondenzátor zapojené v sérii, so spoločným prúdom I vo všetkých troch prvkoch.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
20

## Slide 21
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
02 / 09
2
Aká je podmienka rezonancie v RLC obvode?
ODPOVEĎ
XL = XC — induktívna a kapacitná reaktancia sa presne vyrovnajú a ich účinky sa navzájom zrušia.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
21

## Slide 22
KVÍZ · ĽAHŠIA OTÁZKA
03 / 09
3
Aký vzorec platí pre rezonančnú frekvenciu f0?
ODPOVEĎ
kde L je v henry, C vo faradoch a f0 v hertzoch.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
22

## Slide 23
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
04 / 09
4
Obvod má L = 10 mH a C = 100 nF. Aká je jeho rezonančná frekvencia?
ODPOVEĎ
≈ 5 033 Hz ≈ 5,03 kHz.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
23

## Slide 24
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
05 / 09
5
Čomu sa rovná celková impedancia sériového RLC obvodu presne pri rezonancii a prečo?
ODPOVEĎ
Z = R — pretože XL a XC sa navzájom presne zrušia (XL − XC = 0), zostáva len odpor R. Obvod sa správa čisto odporovo a prúd je maximálny — najväčší možný podľa Ohmovho zákona.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
24

## Slide 25
KVÍZ · STREDNÁ NÁROČNOSŤ
06 / 09
6
Čo vyjadruje činiteľ akosti Q v RLC obvode a ako súvisí so šírkou pásma B?
ODPOVEĎ
Q udáva, aká je rezonancia „ostrá“ — vyšší Q znamená užšiu, selektívnejšiu rezonančnú krivku. Platí:
teda vyšší Q dáva menšiu (užšiu) šírku pásma B.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
25

## Slide 26
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
07 / 09
7
Prečo je impedancia sériového RLC obvodu vysoká pri veľmi nízkych aj veľmi vysokých frekvenciách (ďaleko od f0)?
ODPOVEĎ
Pri nízkej frekvencii je veľmi veľká XC (kondenzátor takmer preruší obvod), pri vysokej frekvencii je zas veľmi veľká XL (cievka takmer preruší obvod) — v oboch prípadoch prevládne jedna z reaktancií, impedancia rastie a prúd klesá.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
26

## Slide 27
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
08 / 09
8
Uveďte aspoň jeden reálny príklad využitia rezonančného RLC obvodu.
ODPOVEĎ
Napríklad ladenie rozhlasového alebo televízneho prijímača (výber jednej vysielacej frekvencie), bezdrôtové nabíjanie a RFID (prenos energie medzi naladenými cievkami), alebo pásmová priepusť/záverný filter v audio a meracej technike.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
27

## Slide 28
KVÍZ · NÁROČNEJŠIA OTÁZKA
09 / 09
9
Ako súvisí sériový RLC obvod s filtrami z Lekcie 5?
ODPOVEĎ
RLC obvod v sebe spája oba filtre z Lekcie 5 — presne pri f0 sa induktívna a kapacitná reaktancia navzájom zrušia, takže namiesto plynulého poklesu alebo nárastu ako pri jednoduchom RC/RL filtri vznikne ostrý, úzky „vrchol“ prúdu okolo jednej frekvencie. To je princíp, na ktorom fungujú rezonančné (pásmové) filtre.
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Kvíz
28

## Slide 29
BONUS · VYSVETLENIE
Prečo môže byť napätie na cievke väčšie než napätie zdroja?
Aplikovaná elektronika · Lekcia 6 · Bonus
29
Pri rezonancii je prúd v obvode maximálny (I = U⁄R) a ten istý prúd tečie aj cievkou, aj kondenzátorom. Napätie na cievke je UL = I × XL — a keďže XL je pri rezonancii Q-krát väčšia než R, môže byť UL výrazne väčšie než napätie zdroja U.
Príklad: R = 20 Ω, L = 10 mH, C = 100 nF → Q ≈ 15,8. Ak je zdroj U = 10 V, na cievke aj na kondenzátore nameriame:
UL = UC ≈ 158 V
takmer 16-násobok napätia zdroja!
Nejde o porušenie zákona zachovania energie. Napätia na L a C sú navzájom takmer presne v protifáze (180°) a ich súčet (podľa II. Kirchhoffovho zákona) dá späť napätie zdroja U — navonok sa teda „vysoké“ napätia na L a C navzájom odčítajú.
Reálny dôsledok: súčiastky v rezonančnom LC obvode (napríklad v anténových obvodoch) musia byť dimenzované na oveľa vyššie napätie, než je napätie zdroja — inak hrozí ich prierazu/poškodeniu.
Tento jav sa volá napäťové zosilnenie (voltage magnification) rezonančného obvodu a je priamym dôsledkom vysokého Q — rovnaký princíp, ktorý robí rezonanciu ostrou a selektívnou, robí aj napätia na L a C veľkými.